## Slide 1
数据通路1
C 随流水显式前传；每个 K-step 末端生成 D，再经 dmem / TMEM / TMA 回送作为下一次 C
AXI Stream
s_axis_t
data_a/b
s_axis_t
data_c
control
signal
set
tensor_core(1 个 mm_mul_add)
TMEM
A0 / B0
C0
D0
TMA /
MMA_LOAD
行优先
amem
(fp9)
bmem
(fp9)
to_intype_con
cmem
(fp8-
fp32)
to_next_con
读取后转置
mm_mul_add
(SHAPE_M*SHAPE_N 个点积运算单元)
mm_mul_add
d
tc_mul_pipe
(fp9e5m3
->fp14e6m7)
(SHAPE_K 个乘法器)
tc_add4_pipe
(fp14e6m7
->fp22e8m13)
(2 个 4 输入法器)
tc_add_pipe
(fp22e8m13
->fp22e8m13)
(2 个 2 输入法器)
to_outtype_con
dmem
(fp8,fp16)
A/B
C
576
576
1408
1408
D 需回送为下一次 C
(dmem -> TMEM/TMA -> cmem)
问题： m16n8 仅有两个 8x8 输出 subtile，K 维 recurrence distance = 2；
若 D 需绕远路回送，容易出现流水气泡。

## Slide 2
数据通路2
C 先装入 cmem，本地持续累加；K 维期间仅 A/B 进入乘法流水，tile 结束后再统一写出 D
AXI Stream
s_axis_t
data_a/b
s_axis_t
data_c
control
signal
set
tensor_core(1 个 mm_mul_add)
TMEM
A0 / B0
C0
TMA /
MMA_LOAD
行优先
amem
(fp9)
bmem
(fp9)
to_intype_con
cmem
(acc，fp22)
K 维常驻
to_next_con
mm_mul_add
(SHAPE_M*SHAPE_N 个点积运算单元)
tc_mul_pipe
(fp9e5m3
->fp14e6m7)
(SHAPE_K 个乘法器)
tc_add4_pipe
(fp14e6m7
->fp22e8m13)
(2 个 4 输入法器)
accumulate to cmem
(local accumulation)
to_outtype_con
A/B
C
576
576
1408
partial product 直接加到 cmem，
K-loop 内不再绕回 dmem / TMEM
优势： recurrence 路径短，m16n8 仅 2 个输出 subtile 也能持续喂流水。
对外语义仍可保持 D = C + A*B；
对内实现采用 output-stationary。
D0

## Slide 3
m16n8k16 下 4 个 primitive 的 issue 顺序
primitive 固定为 8×8×8；输出仅有两个 8×8 subtile，因此 K 维 recurrence distance = 2
问题拆分
目标 shape： m16 n8 k16
primitive： 8×8×8
M 维：16 -> 2 块
N 维：8 -> 1 块
K 维：16 -> 2 块
共 4 个 primitive：
(2 × 1 × 2 = 4)
输出 subtile 仅有两块：
C0 = top 8×8
C1 = bottom 8×8
因此 issue 顺序是
C0, C1, C0, C1
若每次都要把 D 绕远路
再送回作为 C，
recurrence 很容易卡吞吐。
输出 tile (m16 × n8)
C0
(top 8×8)
C1
(bottom 8×8)
每个 subtile 都要经历 K0 和 K1 两次累加。
Primitive issue timeline
issue 0
issue 1
issue 2
issue 3
u0
A(m0,k0) × B(k0,n0)
-> C0
u1
A(m1,k0) × B(k0,n0)
-> C1
u2
A(m0,k1) × B(k1,n0)
-> C0
u3
A(m1,k1) × B(k1,n0)
-> C1
同一输出 subtile 的 recurrence distance = 2
如果 accumulator 放在 cmem，本地 read-modify-write 即可完成 K 维累加。
如果 accumulator 先落 dmem，再经 TMEM/TMA 回送，Lrecirc 往往远大于 2，流水容易冒泡。
结论： m16n8k16 / k32 / k64 这类“输出很窄、K 维很深”的 shape，
更适合 output-stationary / local accumulation。